# 招标文件

南京宝色股份公司

自动套料排版系统及相关服务

招标编号：信-内-公招（2018）01号

# 第一章 招标公告（公开招标）

招标公告

### 1．招标条件

本招标项目   南京宝色股份公司智能制造新模式应用项目   己批准建设，项目业主为  南京宝色股份公司 ，建设资金来自自筹（资金来源），招标人为 南京宝色股份公司  。项目己具备招标条件，现对该项目所需的自动套料排版系统及相关服务进行公开招标。

### 2．项目概况与招标内容

2.1、项目名称：南京宝色股份公司自动套料排版系统及相关服务

2.2、项目地点：南京江宁滨江经济开发区景明大街15号

2.3、资金来源：自筹

2.4、招标内容、数量:自动套料排版系统及相关服务,1套

### 3．投标人资格要求

3.1投标人具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本），注册资本金不低于人民币50万元或等值外币。本次招标不接受联合体投标。

3.2提供投标人法定代表人授权委托书。

3.3投标方提供所投品牌制造商或其在中国销售总代理针对本项目的专项授权书，投标人提供本条款的承诺书。

3.4提供投标人近两年内与招标内容类似的用户清单（包括项目名称、设备名称、主要技术参数等）；并提供自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来单项合同金额人民币10万元以上的业绩证明（须提供合同的明细清单，否则视为无效合同）。

3.5 提供获得所投产品厂商相应资质认证的人员配置情况说明。

3.6投标人所投软件产品应与主流ERP、PLM、MES、CAD软件商的架构以及招标人现有数控下料切割硬件设备产品无缝兼容，投标人提供本条款承诺书。

### 4．招标文件的获取

4.1  凡参加公开招标者，请于 2018  年  8 月9日起，在中国采购招标网、南京宝色股份公司网站、处获取招标信息。

4.2  投标单位于 2018年 8 月 15日16：00前需向南京宝色股份公司交纳投标保证金 5仟元（五仟元人民币整）。

### 5．投标文件的递交

5.1  递交投标文件的截止时间（同开标时间）：2018年 8月16日9:00（北京时间）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3  开标地点：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号办公楼5楼512会议室。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告在《中国采购与招标网》、南京宝色股份公司网站（发布公告的媒介名称）上发布。

### 7．联系方式

招 标 人：      南京宝色股份公司

地    址：      南京江宁滨江经济开发区景明大街15号

邮    编：      211178

联 系 人：      冯云

电    话：      025-84950936   025-85098220

传    真：      025-84950936

电子邮件：      fengyun@baose.com

开户银行：     上海浦东发展银行南京分行江宁支行

账    号：      9313 0154 7000 00152

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：南京宝色股份公司 地址：南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 联系人：冯云 联系电话：025-84950936 025-85098220 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 南京宝色股份公司自动套料排版系统及相关服务 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 项目工期 | 60天 |
| 1.3.2 | 质量及验收标准 | 详见“招标货物清单、招标范围及技术要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见《招标公告》 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件修改通知及答疑等 |
| 1.9 | 投标截止时间 | 2018年 8 月 16日 9 时00分 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | 提供营业执照复印件、资信证明原件、等认证证书复印件、法定代表人授权委托书原件、承诺书原件、类似业绩合同复印件等招标文件要求提供的资料。 |
| 3.1.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 电汇、转账、现金 投标保证金的金额：五仟元人民币 投标保证金的有效期：与投标有效期一致 投标保证金的提交：须在2018年8月15日16时00分前，通过投标人企业工商注册所在地基本账户电汇至招标人账户，或现金缴纳至招标人财务部门。 开户银行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行 账 户 名：南京宝色股份公司 账 号：9313 0154 7000 00152 请务必在电汇单的附言中注明“招标编号”及汇款用途“保证金”。 |
| 3.1.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近2年 |
| 3.1.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近2年 |
| 3.1.4 | 近年发生诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近2年 |
| 3.2 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.3 | 签字或盖章要求 | 满足招标文件要求 |
| 3.4 | 投标文件份数 | 纸质正本一份，纸质副本一份；电子文本一份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：南京宝色股份公司 招标编号:（信-内-公招（2018）01号 投标文件在2018年 8 月16日09时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南京江宁滨江经济开发区景明大街15号 南京宝色股份公司办公楼207室（审计部）,电话 02585098248 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年8月16日 9点 开标地点:南京宝色股份公司办公楼512室 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:7人 评标专家确定方式：由招标人在其专家库中抽取。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 中标人投标保证金自动转成履约保证金 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 付款方式：合同签订后预付30%，并开具项目全额发票；软件部署到位且项目集成实施方案确认通过后付30%；标的物系统正式上线，试用（一个月）验收合格付30%；余10%尾款加保证金，质保期满一年、符合质保金支付条件，七日内付清，质保期自验收合格之日起算。中标人可接受承兑汇票支付货款。 |
| 8.2 | 最高限价：无 投标报价高于最高限价的投标文件，招标人不予接受。 |
| 8.3 | 投标人应给出投标价格汇总表、投标价格分项报价表，以及商务条款偏离表。 |
| 8.4 | 为节约投标人投标成本，招标人不要求投标人法定代表人或其委托代理人到场参加开标。投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，与中标与否没有必然联系。无论投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，均应留下联系方式以方便评标专家进行询标。 |
| 8.5 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： (l）投标截止时间止，投标人少于3 个的； (2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，由招标人依据评标委员会推荐的候选人，根据相关规定确定中标人。 |
| 8.6 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8.7 | 招标人与中标人签订合同后7 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；中标人投标保证金自动转成履约保证金，项目结束后和尾款一起结清。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同和（或）技术协议书。 |

第三章 评标办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 合格性评审标准 | 主要技术参数 | 满足招标文件 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 交付使用期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合“技术规格、参数及要求”相关规定 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50分 技术响应：35分 商务响应：10分 售后服务：5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： （1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价 （2）有效评标价的确定：所有通过本章第2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审的投标文件的评标价为有效评标价 （3）有效评标价平均值的计算：所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为有效评标价平均值（如果有效评标价少于5家时，则计算时不去掉最高值和最低值） （4）评标基准价的确定：有效评标价平均值下浮10% |
| 2.2.3 | 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×︱投标人评标价－评标基准价︱/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 投标报价评分标准 （50）分 | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（50）分 |
|  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（0.5）分 |
|  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.3）分 |
| 2.2.4(2) | 技术响应 （35）分 | 投标技术方案的符合性 （20）分 | 投标技术方案的符合性，即对投标技术方案和投标软件的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价；如有细微偏差，又拒不补正的适当扣分。满分20分，基本分12分。技术方案好的，得(17,20]分；技术方案较好的，得(15,17]分；技术方案基本符合，得(12,15]分；主要技术参数符合招标文件要求，一般技术参数有多项偏差，但不构成废标的，得12分。提供成功的集成案例、方案加2到4分 |
|  |  | 投标软件的可靠性（15）分 | 投标软件的可靠性，主要对投标软件是否通过双软认证，ISO9001质量管理体系认证等几方面进行评价。满分15分，基本分9分。软件质量的可靠性，被评为好的，得(13,15]分；较好的，得(11,13]分；基本好的，得(9,11]分；有偏差但不构成废标的，得9分。 |
| 2.2.4(3) | 商务响应 （10）分 | 投标文件的完整性（5）分 | 投标文件的完整性，即对投标文件是否对招标的内容全部响应进行评价，如有细微偏差，又拒不补正的，则予以扣分。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
|  |  | 投标人履行合同的能力（5）分 | 投标人履行合同的能力，主要对投标人的注册资本金、资信、经营状况、业绩、付款方式等进行评价。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
| 2.2.4(4) | 售后服务 （5）分 | 投标售后服务的适应性（5）分 | 投标售后服务的适应性，主要对投标人是否有售后服务体系、在招标人所在地或其周边地区是否有售后服务机构、人员、备品配件库、售后服务承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间等方面，是否适应招标人的要求进行评价。满分5分，基本分3分。售后服务体系、人员、备品配件库和售后服务承诺，优于招标文件要求的，得(4,5]分；基本符合招标文件要求的，得(3,4]分；与招标文件要求有偏差，但不构成废标的，得3分。 |

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

第四章 招标内容、招标范围及技术要求

#### 1.项目概述

此次项目软件针对南京宝色股份公司数控切割机，包括火焰、等离子、激光和水刀等数控设备，用于任意形状零件的绘图、编程、套料、校验和数控切割，作为海洋装备制造型企业，对原材料尤其是各种金属板材的需求量非常大，在公司生产的产品材料占比中板材的占比在70%以上。虽然有手工排版、库存余料的及时盘点、数控设备下料的方式，但是板材采购成本仍然偏高，板材利用率低，库存余料占用率高，板材下料的工作效率较低。

为了实现对板材的有效管理，数据下料设备的集中管控，自动优化排版，计划性的集中下料，条码化的物料跟踪，余料的图形化管理，我们将选购一套自动排版套料系统，加强对板材物料的合理有效的管理，通过软件二次开发的集成接口实现与浪潮ERP、MES、华天PLM等系统的数据交换，保障产品数据的完整性与一致性，提高板材套料率，提高编程、套料和切割工作效率，将板材下料、切割生产过程统一管理起来，使生产计划、板材仓储、余料管理和套料切割等环节自动集成。

#### 2.招标内容及功能要求

#### 2.1 招标内容

本项目软件总体要求

- 套料管理

- 零件图导入与零件库管理

- 产品数据与工艺管理

- 优化排版

- 条码管理

- 信息统计查询与可视化图形管理

- 系统集成

- NC代码管理、兼容性输出

- 其他要求

#### 2.2详细功能要求

（1）套料管理

系统具有预套料功能，能够自动根据板材长度上限、下限、长度增量，板材宽度上限、下限、进行板材优化组合套料，套料完毕输出板材使用清单，从而对企业采购板材提供指导。

下料计划中零件能按材质、板厚、工艺特征等自动分类成不同的套料任务；系统能够根据板材的厚度材质设定零件不同的水平和垂直套料间距，在套料过程中严格按照所设定套料间距完成套料。

自动套料提供多种算法选择，软件在自动套料与手工套料时均支持多种板规的套料。具有自动在多种板规中自动选择最佳板规的功能。支持按照板材顺序套料,在多个项目混合套料时，根据完工日期需要实现零件的优先级套料。支持多枪自动套料、支持批量台套自动套料；  严格余料优先套料，系统能够根据零件属性自动调取钢板库中对应的钢板，包括余料、能够在调取的钢板中优选最合适的套料方案，并且余料可以优先使用，能够指定钢板或是余料用于某个项目或是结构，用料消耗完毕后再使用整板进行套料。

利用率最佳套料，系统能够根据利用率高低自动判断哪些零件适用于特定规格的板材或余料，自动挑选利用率最优板材进行套料；单零件套料，系统能根据零件外形尺寸自动匹配最优板材尺寸，同时将钢板规格数据自动保存到板材库；钢板优先级套料，系统能够对钢板进行优先级设定，套料时根据钢板优先级调用，先使用优先级别最低的板材，再依次根据优先级使用板材；

自动/手工排料，可自由排列，增加减少，翻转，自由拉套；手工套料时系统能够方便略移动、旋转、复制、镜像、矩阵自动排紧等; 零件靠拢时可根据设置好的套料零件间距靠拢，软件提供干涉检查，自动防止零件碰撞或重叠。排料界面可实现多版图，便于零件在任意套料板间调整。

支持模拟切割，支持各功能模拟；过程实时设置切割参数及修改，实时修正。

套料后的各种报表模版、零件标签模版等能够根据用户定制开发、编辑，生成如套料报表、用料清单、材料定额、余料报表、利用率统计报表（统计单张钢板利用率和整个项目的利用率）、工时统计、余料统计、零件标签、余料标签等；

- 零件图导入与零件库管理

   软件自带二维平面CAD绘图功能，绘图方便、快捷，并自带标准参数化绘图、检查功能、编辑、处理功能，系统能够支持DXF/DWG等多种二维格式图形文件与批量自动导入。共图的零件图形，系统可实现零件内外轮廓图形自动识别，进行图形正确性校核，并根据图纸给各零件做标识；自动识别中望CAD图信息，包括读取零件图形中的各类相关加工信息，加工信息都能完整地反映在套料图和报表上。零件图形的检查功能，软件具有对图形未封闭、线段重叠等的检查功能，并提示，可通过参数化设置对未封闭、线段重略自动修复；系统提供手工单个处理功能，同时也提供零件图形绘制功能；系统支持批量打开零件修改；复杂曲线图形自动压缩与双圆弧拟合，导入DXF/DWG图形时对复杂曲线图形自动离散、拟合、压缩，提高图形处理效率与零件加工质量； 零件非几何属性管理，可管理零件名称、图号、材质、板厚等非几何信息；零件库排序，可编辑零件属性，修改名称，材质，厚度；可删除、添加、查找等操作。具备零件图库管理。

（3） 产品数据与工艺管理

具有产品工艺优化管理功能，能输入和维护零件的工艺规程、工艺参数及工艺图形，并可将工艺图调入CAD进行编辑修改；能输出和打印指定格式的零件报表。

下料工艺的优化，通过优化的下料工艺，结合排版套料系统的参数化设置，可以提高板材的利用率，下料工艺的工作效率等。系统能够全面支持共边、连割、预穿孔、过桥等切割

工艺，提升切割效率和质量；提供零件自动共边、手动共边、相同零件共边、不同零件共边

等多种共边方式；提供自动搭桥、手动搭桥等搭桥方式；提供自动连割、手动连割等连割方

式；改变切割路劲、调整切割顺序，改变切割方向，高级共边功能。

（4）优化排版

系统软件接口要求从PLM\ERP接收报料信息，导入零组件数据，设置预采购板幅、下料零件间距等信息，系统优先利用库存余料按同规格同材质综合排版，确定新采购的板材用料。预排版后，库存余料将被锁定，供新零件使用。同时，产生新采购的板材需求清单，精确匹配需采购的不同板材规格的板幅大小。当生成采购计划后，向采购员发送采购通知，如果根据采购员反馈有板幅变更，需要重新排版下达采购计划。物流计划员根据实际的板材与预套时的板材做比对，在原有的排版基础上做适当手动批量调整，生成实际零件与材料排版图，根据排版图自动生成数控下料加工程序。排版后，将根据排版图将板材单张信息与零组件信息严格绑定。

能够针对不同的需求提供多种自动套料算法，要求计算速度快、自动优化效果好，包括但不限于以下功能：

真实形状自动套料法；

零件成组自动套料法；

自动或手动套料（包括单件加工）；

余料钢板自动套料；

单张钢板逐一套料；

多张钢板自动批量套料；

多枪头自动套料；

二次填充套料；

窗口拖动套料；

套料图的撤销与重排功能；

多钢板联编功能：同时对多张钢板排料图进行联合编辑，零件可以跨钢板拖动操作，便于  实现多钢板统筹优化。

零件成组操作：使用成组技术，可以使任何数量的零件成组，在排样中作为单个零件处理零件移动和旋转：可以对单个或成组零件同时进行移动和旋转操作。手工套料的旋转角度可以任意设置。

零件平移/旋转/镜像。零件在套料中如果被镜像了，在套料图中必须标记特别符号。

单件复制、阵列复制、180度旋转复制

零件自动靠拢

局部自动填充

零件干涉检查

零件间距检查

零件添加与删除；

排料图零件明细实时显示；

排料零件数量灵活更改（包括增加、减少、倍增、倍减、设定数量等）。

（5）条码管理

板材物料条码化标识；

零组件的条码化标识；

通过条码信息能查询编号、物料、任务号零件号、物料规格等信息；

能实现与打印机、喷码器有效连接，实现条码打印或喷码。

（6）信息统计查询与可视化图形管理

系统集成浪潮ERP，能实现下料计划的整合、下发、套料、数据提取、完工汇报等一系列流程。对于计划中的每一个套料任务能全程跟踪，管控下料零件的计划数量、库存数量、套料数量、完工数量等信息，同时实现下料任务领用、释放、锁定，易于多人协作完成下料工作。下料计划可以按需合并，整合零件种类和数量，为提升套料利用率打下坚实基础。系统需支持通用件的管控，对于利用率不高或者余料剩余较大的套料方案通过计划的二次配载实现零件的二次分配，进一步提升套料利用率。系统内计划导入时后台自动比对库存，规划零件的合理下料数量，保持下料零件数据的合理性。

下料计划报表可以定制，按照用户需求配置。套料图及其零件明细报表，套料图上零件能够明确标识。 下料信息报表（可以输出程序的加工信息，使用钢板规格、重量、切割长度、空程移动长度、穿孔个数、利用率、切割时间和总时间等类似指标参数），下料结果汇总表、下料钢板使用量报表等图标化显示。报表格式和显示信息可以根据生产定制，同时要在报表中对翻身和特殊标识，对零件的序号标识要求位置准确合理，同时可以工艺文字标识说明。产能、负荷状态可视化图形显示，如作业看板、计划量、产量、利用率、库存等

（7）信息集成

  - 与PLM系统集成

完成与PLM系统的集成，接收PLM系统产品零件信息，PLM系统将产品需要用到板材的零组件做筛选，整理出需要排版套料的零组件清单向自动套料系统传递零件数据，系统接收零件信息。

其中包括（零件编号、材质、规格、任务号、件号、零件形状、数量、图纸），类似公司明细报料表。

  - 与ERP系统的集成

套料软件的板材库的管理与ERP系统的仓库库存的集成，要求系统实现板材入库、维护、领用，查询等功能，余料、板材的数据，重量，图形，长宽等信息，对每一独立功能根据套料人授权，从而实现板材的统一入库、维护，避免板材的随意新建删除，保持板材库数据的准确性，同时实现板材的多人领用锁定，避免套料人员之间出去重复套料等多余工作；

余料位置调整、板材属性，编辑套完后板材变更操作要简单，可以更改当前板、任务多张板的数据，套料软件中能显示零件、余料、板材的一些数据，重量，图形，长宽等信息

板材分类查询与统计

运用多板优选最佳套料时，可以设定板材的优先使用级别和余料的优先使用级别。能够严格做到优先使用余料。

套料系统中，板材管理具有权限管理功能，套料人员不能随意新建和删除板材。同时具有板材锁定功能，可以将暂时不用或者有特殊用途的板材锁定不用。

以上的信息需求通过与ERP系统集成满足以下要求：

将实际到料入库板材物料信息及单张号、板幅等信息传送给ERP系统，接收ERP系统物料配送计划，物流库管员可按配送计划做物料配送。配送到下料车间加工工位。

套料系统加工后将单张板材板幅、重量等退料信息再反馈回ERP系统。

套料系统的库存信息实时与ERP板材库存信息保持一致。

  - 与MES系统的集成

软件在入库、套料排版、切割加工、出库等过程中对整料和余料状态下的零部件启用条码化管理，库管员通过本系统生成条码或二维码，通过硬件设备做物流做唯一标识，以及余料跟踪，条码信息包含零件名称、物料编码、材质厚度、尺寸等信息。

条码信息与MES系统物料信息一致，通过条码能获取到物料任务号、物料件号、物料名称、物料编码、物料材质等信息。

板材下料后，能根据下料图以及下料零件信息，与MES系统做数据集成，实现零件下料工序的自动报工，统计工时等数据。

套料软件的相关数据，例如板材数据、零件数据、切割数据、程序数据等应与招标人使用的浪潮ERP/MES、华天PLM产品集成，（投标人可对提供的数据字典、接口规范、接口服务进行详细描述），能够以文本格式（TXT）、中间表方式、XML标准格式、EXCEL格式、CAD格式、PDF格式的文件导入和导出业务数据。

（8）NC代码管理、兼容性输出

该系统输出的代码能兼容本公司全部数控下料切割设备，通过宝色DNC网络 ,申请下发后进行代码执行。

切割设备列表如下：

| 设备名称 | 位置 | 生产厂家 | 数控系统 | 机器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控水刀1 | 水刀房 | 南京福禄超高压水射流技术有限公司 | HIGERMAN CNC HI800MCTRL1009004 | SQ2515A/5x-60 |
| 数控水刀2 | 水刀房 | 南京大地水刀股份有限公司 | 华兴数控WA-320W | DWJ-1525-FB |
| 数控水刀3 | 水刀房 | 南京大地水刀股份有限公司 | FAGOR | DWJ3040-BB |
| 等离子切割机 | 新区 | 无锡华联科技集团有限公司 | 海宝MICROEDGE | GSII-4000D |
| 数字化等离子束切割装备 43 | 制造一部 | 常州亚泰焊割科技有限公司 | 海宝MICROEDGE | GSD-4000II |
| 钛合金三维空间曲线智能切割装备 | 新区A-B跨 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | XiROBOT-XGC | QMWL-550 |
| 高精度电火花线切割机2台 | 重容厂房 | 南京杰泽机械设备有限公司 | 线型导轨、全伺服控制、Auto软件 | HA-500 (400*500mm) |
| 高精度电火花线切割机1台 | 重容厂房 | 南京杰泽机械设备有限公司 | 线型导轨、全伺服控制、Auto软件 | HA-800 (630*800mm) |

如发标方增补数控下料切割设备，投标方NC代码也需设法兼容，单价不得高于投标时设备改造单价

（9） 其他要求

投标人应参照上述技术需求，撰写详细的业务场景、技术集成方案，并对投标人软件产品应该配备何种硬件系统，包括服务器、计算机、网络设备说明。

系统支持oracle 、SQL等各版本大型数据库，保证数据安全；服务器端、客户端支持Windows操作系统，IE各版本及其他浏览器。数据采用安全的保护措施、设计安全的备份和恢复策略；提供数据应急方案。

此次投标按网络版并发用户数为至少2个,软件部署时即要求保证软件的正式许可（加密狗）安装到位， 在保修期内软件版本保证为当年最新版本，保修期过后仍可免费更新软件补丁。

除上述软件系统外，如满足招标人特定功能需求（如条码技术）还需购置其他硬件的，应说明硬件的名称、品牌、供应商（服务商）、规格型号、价格等，供招标人参考。硬件价格不包含在投标总价内。

#### 2.3实施体系

实施工作参照最佳业务时间，遵从系统、科学、完整、可行的原则，向招标人提出管理改进建议，与产品特点、经营模式相匹配的快速实施导入的方法。

（1） 实施计划

参照招标人实施范围、阶段划分，制定详细的实施计划和明细步骤。

（2）实施组织

提出实施各方参与的项目实施组织架构建议，确保实施工作分工合理，实施各方紧密协调；明确实施组织内各方人员的工作职责；明确实施过程中的管理与协调机制。

（3）实施人员

投标人项目经理应具有丰富的离散制造业实施经验和实施管理经验，熟悉产品特点和经营现状，具有良好的沟通协调能力。投标人技术人员应具有丰富的离散制造业实施经验和良好的沟通能力。

（4）实施培训

提出项目实施培训体系，说明培训的方法、内容及培训效果的保障措施。

（5）知识转移

提出向招标人知识转移的体系和方法。编制软件作业指导书，明确操作规范及要求。

（6）产品服务与技术支持

说明产品服要点，说明对产品服务和技术支持的制度、承诺及响应时间，并说明与之相关联的管理与监督机制。

投标人应参照上述事实与服务需求，撰写详细的实施与服务方案。提出业务流程或组织机构的调整或改进建议。

#### 3.有关说明

3.1.1 投标人在投标文件中应列出详细的名称及厂家授权情况。

3.1.2投标人在投标文件中应提供，详细的项目实施方案、计划及进度表。并提供本次投标内容安装、调试、验收、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括人员姓名、年龄、简历、已获得的相关证书、参加过类似项目的经验情况，在本项目中承担的具体任务等。

3.1.2投标人在投标文件中，应承诺，如果能中标，自己独立完整地履行合同，包括独立协调原厂完成招标文件中规定的由原厂实施的内容，决不转包或分包。如有转包或分包，买方有权中止合同，由此造成的一切损失由中标人承担。投标人在投标文件中，应根据买方的要求，提供对买方人员的培训方案及计划。

3.1.3投标人在投标文件中，应提供在项目所在地的常驻售后服务机构及人员的情况。包括人员姓名、年龄、简历、已获得的相关证书、参加过类似项目的经验情况。

3.1.4投标人在投标文件中应提供投标设备与招标文件要求的技术条款偏差表，如与招标文件要求无偏差，也应说明。

3.1.5投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件商务条款偏差表，如与招标文件要求无偏差，也应说明。

3.1.6中标人在交货时，应向买方提供使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。所提供资料的语言文字必须是中文。

3.1.7投标人应保证，如能中标，买方在其本国使用中标软件或硬件时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

#### 4.  售后服务

在质保期内，若标的物出现故障，投标人在接招标方通知后1小时内响应，24小时内派人员赶到招标人现场，免费排除故障。质保期满后，如出现故障，投标人在接招标人通知后，仍应在上述时间内响应、排除故障，酌情收取成本费。

# 第五章  投标文件格式

- 投 标 文 件

格式一：

投   标   书

（招标人）   ：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标公开（招标编号         ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本   份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果我方在规定的开标时间后投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人（或项目经理）。

8．如果我方中标，我们将在签订合同之后的      天内交货（或交付使用）。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9．如果我方中标，为执行合同，投标保证金自动转成履约保证金，项目结束后和尾款一起结清。

10与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                   邮编：

联系人：                   电话：

法人代表或授权代表签字：

投标人名称：

(公章)

日 期：

（为了便于退还投标人的投标保证金，请投标人如实填写）

投标人的收款单位：

开户行：

账  号：

(注：开户行及账号应与投标保证金缴纳的开户行及账号一致，否则不予退还)

格式二：

开标一览表

项目名称：                                                        招标编号：                               报价单位：人民币万元

| 序号 | 标段号（如果有的话） | 标的物名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 价格条件 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                          （盖章）

法定代表人或授权代表签字：                                                                              日期：

格式三：

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如果有的话）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套料软件（网络并发2个点） |  |  |
| 2 | 二次开发（含与华天PLM\浪潮ERP\MES软件接口集成 费用） |  |  |
| 3 | 实施费 |  |  |
| 4 | 售后服务收费标准 |  |  |
| 5 | 其他（请注明） |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |
| 投标保证金：（有/无） |
| 交货期或交付使用期： |
| 优惠条件：（如果有的话） |
| 最终投标价：（如果有的话） |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5项之和。

格式四：

商务条款偏离表

招标文件编号：                                         标段号（如果有的话）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

授权代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式五：

技术参数响应表

品目号：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。

格式六：

投标标的物规格和技术参数偏离表

（须与招标文件点对点应答）

招标文件编号：                   标段号（如果有的话）：

| 序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的技术规格和技术参数。

授权代表（签字）：

日期：

格式七：

实施方案

（内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施，以及需买方配合的工作和提供的条件）

投标单位（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

格式八：

售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标软件及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，如买方不委托卖方维保，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标软件及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保的范围、内容、价格及相关承诺收费标准。

投标单位（公章）：

授权代表（签字）：

日期

二、资 格 证 明 文 件

格式一：

法人资格证明

（依法设立的法人或其他组织资格证明文件，如企业法人营业执照等）

（复印件 ）

格式二：

法定代表人身份证明书

## （原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日         期：      年    月   日

（如招标人要求办理公证的，投标人应当遵从）

格式三：

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）

的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字或盖章）：

性别：     年龄：

部门：     职务：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：     年  月  日

格式四：

软件 专 项 授 权 书

（原件）

（招标人）     ：

我们（软件厂家名称）是按照（国家名称）法律成立的一家软件商，主要营业地点设在（软件商地址）。兹指派按（国家名称）  的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理       号投标公开要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标共同或分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年 月 日签署本文件，（贸易公司名称）于  年 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                软件商名称：                       （盖单位章）

签字人职务及部门：            签字人职务及部门：

签字人姓名：                  签字人姓名：

日期：      年   月   日

牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

成员名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

……

年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书，否则，协议书无效。

格式五：

第三方出具的征信资料

（复印件）

格式六：

ISO质量认证证书

（复印件）

（如果有的话）

（投标人为代理商或经销商的，请同时提供投标人的和制造商的此项证书）

格式七

货物合格文件要求

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)货物的质量保证资料、生产许可证复印件；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)货物的制造和验收标准；安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

三、其它资料

投标人基本账户的开户许可证

（复印件）

# 第六章 图纸及技术资料

(如果有的话)